5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Завеса КЭВ-________П____________G

Заводской номер №_______________

Дата изготовления  «        »_________20       года.          М.П.       ___________

(подпись)

### П А С П О Р Т

## ГАЗОВАЯ

## ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВАЯ

ЗАВЕСА

СЕРИЯ 400G

КЭВ-35П415G

( с воздухонагревателем YAC-SP 35)

Санкт-Петербург

01.2013

Убедительно просим Вас перед вводом

изделия в эксплуатацию внимательно

изучить паспорт, техническое описание

и инструкцию по эксплуатации!

КЭВ – N  Х   ХХХ G

Источник тепла – газовый нагреватель

1-я – номер серии (1,2, … 9)

2-я – напряжение питания

1 – 220В, 0 – 380В

3-я – номер модели

Функциональное назначение:

П – воздушно-тепловая завеса

Условная тепловая мощность, кВт

Аббревиатура, означающая, что изделие

выпущено НПО «Тепломаш»

###### Ваши замечания и предложения присылайте по адресу:

195279, Санкт- Петербург, а /я 132, шоссе Революции, 90

Тел. (812) 301-99-40, тел./факс (812) 327-63-82

Сервис-центр: (812) 493-35-98

www.teplomash.ru

-6-

-5-

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Компактная воздушно-тепловая завеса КЭВ-35П415G (с газовым воздухонагревателем YAC-SP 35) (далее – завеса) предназначена для защиты открытых ворот от проникновения холодного наружного воздуха внутрь здания путем создания струйной воздушной преграды.

1.2. Завеса имеет газовый источник тепла и рассчитана для работы, как в периодическом, так и в непрерывном режиме. При относительно редком открывании ворот может использоваться как дополнительный источник тепла в помещениях.

1.3. Завеса предназначена  для эксплуатации в помещениях категории В, Г, Д (ФЗ №123 от 22.07.2008, статья 26). Допустимость эксплуатации завесы в помещениях категории В1, В2, В3, В4 определяется проектантом по соответствию технических характеристик изделия (разделы 3-5 паспорта) требованиям нормативной документации (НПБ 105-03, ПУЭ и др.)

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Технические характеристики приведены в таблице 1.

2.2. Подключение к трехфазной сети 220/50Гц.

2.3. Класс защиты от поражения электротоком 1.

2.4. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой – IP42.

2.5. Драгоценные металлы отсутствуют.

2.6. Завеса устанавливается как горизонтально над проемом, так и вертикально сбоку от проема (при необходимости – с обеих сторон проема).

2.7  Подключение,  установку, наладку и эксплуатацию завесы следует смотреть в техническом описании и инструкции по эксплуатации.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Завеса                                                                                           1 шт.

3.2. Крепежные кронштейны (комплект)                                        1 шт.

3.3  Пульт управления                                                                       1 шт.

3.4. Паспорт                                                                                        1 шт.

3.5. Техническое описание и инструкция по эксплуатации          1 шт.

-2-

Таблица 1

| Модель завесы | КЭВ-35П415G с газовым воздухонагревателем YAC-SP 35 |
| --- | --- |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 |
| Режим мощности, полезная / номинальная, кВт | 37,5/34,1 |
| Расход воздуха, м3/час | 5400 |
| Марка газа | G20 |
| Входное давление газа, мбар | 20 |
| Расход газа, м3/час | 3,96 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 7,7 |
| Эффективная длина струи*, м | 3,5 |
| Подогрев воздуха, оС | 18,8 |
| Габаритные размеры, мм | 1690х610х1070 |
| Масса, кг | 157 |
| Максимальный ток, А | 2,3 |
| Потребляемая мощность двигателей, Вт | 500 |
| Уровень звука излучения на расстоянии 5м, дБ(А) | 60 |

* -  эффективная длина струи может служить оценкой допустимой высоты установки верхней завесы или ширины (полуширины) проема боковой завесы только для «мягких» наружных условий (tн (00С, ветер 1м/с) и сбалансированной приточно-вытяжной вентиляции. Любое ужесточение условий уменьшает эффективную длину струи.

-3-

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Предприятие-изготовитель гарантирует надежную и бесперебойную работу завесы при соблюдении правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации в течение 12 месяцев со дня продажи.

4.2. В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока предприятие-изготовитель принимает претензии только при получении от заказчика технически обоснованного акта с указанием характера неисправности, назначения помещения, условий эксплуатации и акта монтажной организации о подключении завесы к газовой сети, электропитанию и пуско-наладочных испытаниях.

4.3. При самостоятельном внесении изменений в электрическую схему изделие снимается с бесплатного гарантийного обслуживания.

4.4. Гарантийный (по предъявлению гарантийного талона со штампом торговой организации и паспорта на изделие) и послегарантийный ремонт завесы осуществляется на заводе-изготовителе.

РЕКЛАМАЦИИ БЕЗ ТЕХНИЧЕСКОГО АКТА, ПАСПОРТА НА ИЗДЕЛИЕ И АКТА МОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Гарантийный и послегарантийный ремонт осуществляется по адресу:

195279, Санкт-Петербург, шоссе Революции, 90

Тел.: (812) 301-99-40, тел./факс: (812) 327-63-82

Сервис-центр: (812) 493-35-98

-4-